ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Α.Μ. 76/2017)

- ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (STORAGE)

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (STORAGE) |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1.1 | Πλήθος μονάδων | 1 |  |  |
| 1.2 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης - απόσυρσής του | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Το υποσύστημα των δίσκων να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τους εξυπηρετητές | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας 99.999%, χωρίς κανένα μοναδικό σημείο αστοχίας (no single point of failure). Το ποσοστό διαθεσιμότητας να αποδεικνύεται από έγγραφα του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να διαθέτει διπλούς ελεγκτές (dual-controller) με συνολική μνήμη Cache (Read/Write) | >= 16 GB |  |  |
| 1.6 | Πλήθος θυρών gigabit για διαχείριση | >=2 |  |  |
| 1.7 | Να υποστηρίζει τουλάχιστον 100,000 random disk read IOPS | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Να υποστηρίζει λειτουργία Failover σε περίπτωση βλάβης κάποιου ελεγκτή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Να υποστηρίζει ειδοποίηση μέσω email, καθώς επίσης και Telnet, SSH & SNMP | NAI |  |  |
| 1.10 | Το προσφερόμενο σύστημα να υποστηρίζει εγγενώς τουλάχιστον τα RAID levels: 0, 1, 5, 6 και 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Να παρέψονται διεπαφές 12G SAS | >=4 |  |  |
| 1.12 | Να υποστηρίζει την τεχνολογία Τhin Provisioning και να προσφερθεί | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Να υποστηρίζει την τεχνολογία Snapshots και να προσφερθεί | NAI |  |  |
| 1.14 | Να υποστηρίζει τεχνολογία Real Time Tiering για όλους τους προσφερόμενους τύπους δίσκων και να προσφερθεί | NAI |  |  |
| 1.15 | Να υποστηρίζει δίσκους 2.5” & 3.5” τεχνολογιών SSD, SAS, NL SAS | NAI |  |  |
| 1.16 | Αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων 2.5” χωρίς την προσθήκη επιπλέον controllers | >= 80 |  |  |
| 1.17 | Αριθμός προσφερόμενων δίσκων τεχνολογίας SAS 15k rpm | >= 10 |  |  |
| 1.18 | Xωρητικότητα προσφερόμενων δίσκων SAS 15k rpm | >= 600GB |  |  |
| 1.19 | Αριθμός προσφερόμενων δίσκων τεχνολογίας SSD | >= 4 |  |  |
| 1.20 | Xωρητικότητα προσφερόμενων δίσκων SSD | >= 400GB |  |  |
| 1.21 | Να υποστηρίζεται διαχείριση μέσω GUI | NAI |  |  |
| 1.22 | Να μην απαιτείται άδεια χρήσης για τη σύνδεση των servers στο storage | NAI |  |  |
| 1.23 | Εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή | >=5 έτη |  |  |
| 1.24 | Να υπάρχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 (ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο) και ISO 14001:2004 (ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο) του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |

- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α’ (Virtualization Host)

| ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α’ (Virtualization Host) |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 2.1 | Πλήθος εξυπηρετητών | 2 |  |  |
| 2.2 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης - απόσυρσής του | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Όλοι οι εξυπηρετητές να είναι του ιδίου κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Τα συστήματα να έχουν πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Να είναι Rack mounted | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Προσφερόμενος αριθμός επεξεργαστών (CPU) ανά εξυπηρετητή | >= 2 |  |  |
| 2.7 | Να αναφερθεί ο υποστηριζόμενος αριθμός επεξεργαστών (CPU) ανά εξυπηρετητή | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Προσφερόμενος αριθμός πυρήνων (cores) ανά επεξεργαστή (CPU) | >= 10 |  |  |
| 2.9 | Συχνότητα λειτουργίας των προσφερόμενων επεξεργαστών (CPU) | >= 2.0 GHz |  |  |
| 2.10 | Μνήμη Cache των επεξεργαστών | >= 25ΜΒ |  |  |
| 2.11 | Να υποστηρίζεται η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών νημάτων ανά πυρήνα (multi-threading). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Να παρέχεται πλήρης υποστήριξη για hardware assisted x86 virtualization (ανάλογα με τον κατασκευαστή απαιτούνται τα κατάλληλα processor extensions, π.χ. AMD-V, Intel VT-x κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.13 | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) | >= 128 |  |  |
| 2.14 | Μέγεθος υποστηριζόμενης μνήμης (GB) | >= 1.5TB |  |  |
| 2.15 | Τύπος παρεχόμενης μνήμης DDR4 ή ισοδύναμος ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.16 | Συχνότητα λειτουργίας παρεχόμενης μνήμης | >= 2133 MHz |  |  |
| 2.17 | Στις μνήμες να υποστηρίζονται χαρακτηριστικά διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων (π.χ. Ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών - ECC) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.18 | Να υποστηρίζει PCI slots τεχνολογίας PCIe 3.0 | >=9 |  |  |
| 2.19 | Να διαθέτει ελεγκτή δίσκων σε επίπεδο υλικού (hardware) με υποστήριξη RAID-1, RAID-0, RAID-10, τεχνολογίας 12G. | >=1 |  |  |
| 2.20 | Να διαθέτει θύρες Gigabit Εthernet | >=8 |  |  |
| 2.21 | Πλήθος δίσκων τύπου SSD | >=2 |  |  |
| 2.22 | Χωρητικότητα κάθε δίσκου SSD | >=120GB |  |  |
| 2.23 | Να διαθέτει SAS HBA για διασύνδεση με το εξωτερικό υποσύστημα δίσκων. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.24 | Να διαθέτει τροφοδοτικά (power supplies) και τους αντίστοιχους ανεμιστήρες (fans) με δυνατότητα αλλαγής εν λειτουργία (hot-plug) τόσο για τα τροφοδοτικά όσο και για τους ανεμιστήρες | >=2 |  |  |
| 2.25 | Να υποστηρίζονται τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 2012 R2, VMWARE, LINUX επίσημα από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού | NAI |  |  |
| 2.26 | Να διαθέτει Trusted Platform Module (TPM) | NAI |  |  |
| 2.27 | Να διαθέτει μονάδα διαχείρισης με υποστήριξη των κάτωθι: Virtual Media Predictive Failure Analysis E-mail alerts Remote Power On/Off SSH, IPMI, SNMP, LDAP Multiple remote user connections Health monitoring | NAI |  |  |
| 2.28 | Εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή | >=5 έτη |  |  |
| 2.29 | Να υπάρχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 (ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο) και ISO 14001:2004 (ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο) του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |

- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β’ (Domain controller και Backup)

| ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β’ (Domain controller και Backup) |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 3.1 | Πλήθος εξυπηρετητών | 1 |  |  |
| 3.2 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσής του | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | O εξυπηρετητής να είναι του ίδιου κατασκευαστή με τους Virtualization Hosts | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Να έχει πιστοποίηση CE | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Να είναι Rack mounted | NAI |  |  |
| 3.6 | Προσφερόμενος αριθμός επεξεργαστών (CPU) | >= 1 |  |  |
| 3.7 | Να αναφερθεί ο υποστηριζόμενος αριθμός επεξεργαστών (CPU) ανά εξυπηρετητή | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Προσφερόμενος αριθμός πυρήνων (cores) ανά επεξεργαστή (CPU) | >= 6 |  |  |
| 3.9 | Συχνότητα λειτουργίας των προσφερόμενων επεξεργαστών (CPU) | >= 1.6 GHz |  |  |
| 3.10 | Μνήμη Cache των επεξεργαστών | >=15ΜΒ |  |  |
| 3.11 | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) | >= 16 |  |  |
| 3.12 | Μέγεθος υποστηριζόμενης μνήμης (GB) | >= 1.5TB |  |  |
| 3.13 | Τύπος παρεχόμενης μνήμης DDR4 ή ισοδύναμος ή ανώτερος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.14 | Συχνότητα λειτουργίας παρεχόμενης μνήμης | >= 2133 MHz |  |  |
| 3.15 | Σχετικά με τις μνήμες να υποστηρίζονται χαρακτηριστικά διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων (π.χ. ενσωματωμένο κύκλωμα για τη διόρθωση λαθών - ECC) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.16 | Υποστήριξη PCI slots τεχνολογίας PCIe 3.0 | >= 3 |  |  |
| 3.17 | Πλήθος ελεγκτή δίσκων σε επίπεδο υλικού (hardware) με υποστήριξη RAID-1, RAID-0, RAID-10, RAID 5 τεχνολογίας 12G με 1GB flash cache. | >=1 |  |  |
| 3.18 | Πλήθος θυρών Gigabit Εthernet | >=4 |  |  |
| 3.19 | Πλήθος δίσκων | >=5 |  |  |
| 3.20 | Τύπος δίσκου NL SAS 12G ή ισοδύναμος ή καλύτερος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.21 | Χωρητικότητα κάθε δίσκου | >=2TB |  |  |
| 3.22 | να υποστηρίζονται επίσημα από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού τα λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 2012 R2, VMWARE, LINUX | NAI |  |  |
| 3.23 | O εξυπηρετητής να διαθέτει Trusted Platform Module (TPM) | NAI |  |  |
| 3.24 | O εξυπηρετητής να διαθέτει μονάδα διαχείρισης με υποστήριξη των κάτωθι: Virtual Media Predictive Failure Analysis E-mail alerts Remote Power On/Off SSH, IPMI, SNMP, LDAP Multiple remote user connections Health monitoring | NAI |  |  |
| 3.25 | Εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή | >=5 έτη |  |  |
| 3.26 | Να υπάρχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 (ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο) και ISO 14001:2004 (ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο) του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |

- ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP NAS)

| ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP NAS) |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.1 | Πλήθος | 1 |  |  |
| 4.2 | Συσκευή αποθήκευσης NAS | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Drive bays | >=4 |  |  |
| 4.4 | Επεξεργαστής DualCore ή καλύτερος | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Ισχύς επεξεργαστή | >=1,4GHz |  |  |
| 4.6 | Μνήμη | >=1GB |  |  |
| 4.7 | Κάρτες δικτύου Gigabit | NAI |  |  |
| 4.8 | Πλήθος καρτών δικτύου | >=2 |  |  |
| 4.9 | Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης | ΝΑΙ |  |  |
| 4.10 | Security Active Directory support for Windows Server | ΝΑΙ |  |  |
| 4.11 | Ειδοποίηση σφάλματος με ένδειξη (red led) ή με αποστολή email | ΝΑΙ |  |  |
| 4.12 | Θύρες USB 2.0 | >=1 |  |  |
| 4.13 | Θύρες USB 3.0 | >=2 |  |  |
| 4.14 | Εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή | >=2 έτη |  |  |

- ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ  (ETHERNET SWITCH)

| ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ (ETHERNET SWITCH) |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5.1 | Πλήθος μεταγωγέων | 2 |  |  |
| 5.2 | Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης - απόσυρσης του | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τους εξυπηρετητές | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Πλήθος θυρών Gigabit Ethernet (GbE) RJ-45 | >= 48 |  |  |
| 5.5 | Να υποστηρίζει Layer 2 & Layer 3 λειτουργίες | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | Να είναι Non - Blocking αρχιτεκτονικής | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Aριθμός VLANs | >= 4000 |  |  |
| 5.6 | Aggregated throughput | >= 170k |  |  |
| 5.7 | Yποστήριξη των κάτωθι χαρακτηριστικών : LDAP, RADIUS, TACACKS+ SSH, NIST 800-131A Encryption, 802.1x IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.3ae 10GBASE-SR IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol IEEE 802.1Q Tagged VLAN IEEE 802.3x Full-duplex Flow Control RMON Open Flow VMReady | NAI |  |  |
| 5.8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή | >=5 έτη |  |  |
| 5.9 | Να υπάρχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 (ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο) και ISO 14001:2004 (ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο) του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS)

| ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS) |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6.1 | Πλήθος UPS | 1 |  |  |
| 6.2 | Τύπος UPS | ONLINE |  |  |
| 6.3 | Ισχύς | 10000 VA |  |  |
| 6.4 | Πίνακας ελέγχου με οθόνη υγρών κρυστάλλων με δυνατότητα ελέγχου των λειτουργιών του UPS (εκκίνηση, τερματισμός λειτουργίας, θέση σε λειτουργία by-pass κ.λπ.) | NAI |  |  |
| 6.5 | Λειτουργία πλήρως ελεγχόμενη από ψηφιακό επεξεργαστή τεχνολογίας DSP (Digital Signal Processor) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Δυνατότητα από τον πίνακα ελέγχου της ενεργοποίησης της κανονικής λειτουργίας (Normal mode) και των συσσωρευτών (battery test) | NAI |  |  |
| 6.7 | Είσοδος / Έξοδος | 3Φ/1Φ |  |  |
| 6.8 | Ανοχή διακυμάνσεων τάσεως εισόδου, προστασία από υπερτάσεις, υπερφόρτιση. | NAI |  |  |
| 6.9 | Ονομαστική συχνότητα εισόδου | 50/60Hz |  |  |
| 6.10 | Ανοχή συχνότητας εισόδου | ±5% |  |  |
| 6.11 | Ονομαστική Τάση εισόδου | 230/400V |  |  |
| 6.12 | Ανοχή τάσης εισόδου | ±20% |  |  |
| 6.13 | Συντελεστής ισχύος εισόδου | ≥ 0,99 |  |  |
| 6.14 | Ονομαστική Συχνότητα εξόδου | 50/60Hz |  |  |
| 6.15 | Ανοχή συχνότητας εξόδου | ±1% |  |  |
| 6.16 | Ονομαστική Τάση εξόδου | 220/240V |  |  |
| 6.17 | Ανοχή τάσης εξόδου | ±2% |  |  |
| 6.18 | Συντελεστής ισχύος εξόδου | ≥ 0,9 |  |  |
| 6.19 | Αρμονική παραμόρφωση (THDi) | <5% |  |  |
| 6.20 | Συστοιχία μπαταριών οι οποίες θα είναι τοποθετημένες, καινούργιες και πλήρους ισχύος κατά την παράδοση | ΝΑΙ |  |  |
| 6.21 | Ονομαστική τάση συσσωρευτών | 12V |  |  |
| 6.22 | Αυτονομία σε πλήρες φορτίο | ≥ 5 λεπτά |  |  |
| 6.23 | Δυνατότητα επέκτασης αυτονομίας με προσθήκη εξωτερικής καμπίνας συσσωρευτών | NAI |  |  |
| 6.24 | Θύρα σύνδεσης USB | NAI |  |  |
| 6.25 | Θύρα σύνδεσης RS232 | NAI |  |  |
| 6.26 | Μετρήσεις πίνακα ελέγχου: χρόνος αυτονομίας συσσωρευτών τάση εισόδου / εξόδου τάση bypass | NAI |  |  |
| 6.27 | Συναγερμός Τάση του bypass εκτός ορίων σφάλμα στους συσσωρευτές/συσσωρευτές υπό εκφόρτιση γενική βλάβη λειτουργίας κυκλώματος (μετατροπέα κ.λπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.28 | Δυνατότητα επέκτασης με σύνδεση SNMP adapter για έλεγχο της λειτουργίας μέσω δικτύου | NAI |  |  |
| 6.29 | Στάθμη θορύβου σε απόσταση 1 μέτρου | ≤ 60 dBA |  |  |
| 6.30 | Λειτουργία υπό συνθήκες σχετικής υγρασίας | 0-95% |  |  |
| 6.31 | Εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή | >=2 έτη |  |  |
| 6.32 | Συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορούν στην Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και τα όρια τάσης λειτουργίας (CE) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.33 | Συμμόρφωση με τα πρότυπα της σειράς EN62040 | NAI |  |  |

- ΙΚΡΙΩΜΑ (RACK)

| ΙΚΡΙΩΜΑ (RACK) |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7.1 | Πλήθος | 1 |  |  |
| 7.2 | Να είναι σύγχρονο και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης - απόσυρσης του | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Να είναι του ιδίου κατασκευαστή με τους εξυπηρετητές | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Μέγεθος Rack | <=25U |  |  |
| 7.5 | Να διαθέτει κονσόλα σύνδεσης εξυπηρετητών τουλάχιστον 8 θυρών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Να διαθέτει οθόνη και πληκτρολόγιο | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | Να προσφερθούν τα κατάλληλα πολύμπριζα (PDUs) για σύνδεση του ανωτέρω εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 7.8 | Εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή | >=5 έτη |  |  |
| 7.9 | Να υπάρχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 (ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο) και ISO 14001:2004 (ή άλλο ισοδύναμο ή ανώτερο) του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |

- ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

| ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ |
| --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 8.1 | Λογισμικό virtualization για απεριόριστο αριθμό virtual servers που θα εγκατασταθεί στους servers τύπου Β’ | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Άδειες λειτουργικού συστήματος windows server 2016 (εξυπηρετεί την μεταφορά των υφιστάμενων servers στο νέο σύστημα) με άδειες τουλάχιστον 100 χρηστών | >=20 core |  |  |
| 8.3 | Λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας που να καλύπτει τα παρακάτω: Πλήθος >= 1 (να αναφερθεί κατασκευαστής) Να υποστηρίζει προστασία λογισμικών VMware και Microsoft Hyper-V καθώς και όλες τις υποστηριζόμενες εφαρμογές που αναπτύσσονται σε εικονικό περιβάλλον Να διαθέτει την ικανότητα να προστατεύεται και να αντιγράφει τα δεδομένα αντιγράφων ασφαλείας σε κασέτα ή δίσκο για πλεονάζοντα αντίγραφα (redundant copies) Να διαθέτει την δυνατότητα deduplication να μπορεί να αντιγράψει τα δεδομένα δημιουργίας αντιγράφων από ένα διακομιστή πολυμέσων απευθείας σε άλλο Να διαθέτει ενεργοποίηση προστασίας αποκατάστασης (offsite disaster recovery protection) και bare metal recovery σε ανόμοι υλικό Να διαθέτει τεχνολογία που να παρέχει την ορατότητα που απαιτείται για τα εσωτερικά VMs για να κατανοήσει την προστασία τους | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Το λογισμικό virtualization να είναι πλήρως συμβατό με τα υφιστάμενα λογισμικά συστήματα του δήμου (windows server 2003, 2007, 2012, 2016) ώστε να εξασφαλίζεται η μετάπτωση αυτών στο νέο σύστημα | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | Όλα τα λογισμικά είναι συμβατά μεταξύ τους ώστε να δουλεύουν ως ενιαίο σύστημα χωρίς προβλήματα και χωρίς να απαιτούνται επιπλέον άδειες ή λογισμικά | ΝΑΙ |  |  |

…………/………./…………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Υπογραφή/Σφραγίδα